Перелік питань

до додаткового випробування для вступу за освітньо-професійною програмою підготовки магістра/ спеціаліста по спеціальності 133 Галузеве машинобудування, та спеціалізаціями:

"Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва"

"Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв".

- Проаналізувати нагрівання водяною парою, димовими газами, проміжними теплоносіями, електричним струмом. Проаналізувати   схеми теплообмінних установок та обґрунтувати основи розрахунку.

- Обґрунтувати матеріальний баланс багатокорпусної випарної установки. Проаналізувати варіанти розподілу корисної різниці температур.

- Обґрунтувати температурні втрати при випарюванні. Обґрунтувати порядок визначення температури кипіння розчину.

- Проаналізувати  диференціальне рівняння теплопровідності та його розв’язання за граничних умов третього роду (теплопередача). Вивід, аналіз.

- Проаналізувати  складний теплообмін та порядок розрахунку загального коефіцієнту тепловіддачі.

- Проаналізувати  теплове випромінювання та його основні закони.

- Проаналізувати  теплообмін при кипінні, види кипіння та основи розрахунку коефіцієнту тепловіддачі при кипінні.

- Проаналізувати диференціальне рівняння теплопровідності для різних видів температурного поля

- Проаналізувати матеріальний баланс однокорпусної випарної установки.

- Проаналізувати основне рівняння теплопередачі та його інженерне застосування.

- Проаналізувати перевірочний розрахунок теплообмінних апаратів.

- Проаналізувати проектний розрахунок теплообмінних апаратів.

- Проаналізувати рекуперативні теплообмінні апарати та обґрунтувати основи їх розрахунку.

- Проаналізувати стаціонарну теплопровідність багатошарової плоскої стінки при граничних умовах першого роду.

- Проаналізувати стаціонарну теплопровідність плоскої стінки при граничних умовах першого роду.

- Проаналізувати стаціонарну теплопровідність циліндричної стінки при граничних умовах першого роду.

- Проаналізувати тепловий баланс трьохкорпусної випарної установки.

- Проаналізувати теплообмін при різних режимах руху теплоносія в каналах.

- Проаналізувати фізичне моделювання конвективного теплообміну. Обґрунтувати критеріальні рівняння. Проаналізувати основи їх одержання.

- Проаналізувати фізичну та математичну модель конвективного теплообміну. Проаналізувати основні принципи розв’язання рівнянь математичної моделі на основі теорії подібності.

- Проаналізувати  класифікацію та конструкції конденсаторів. Обґрунтувати основи розрахунку.

- Проаналізувати основні конструкції теплообмінних апаратів. Обґрунтувати проектний розрахунок.

- Проаналізувати температурну та гідростатичну депресії при випарюванні. Проаналізувати  корисну різницю температур та її розподіл в багатокрпусній випарній установці.

- Проаналізувати умови однозначності при розв’язанні задач конвективного теплообміну.

- Проаналізувати схеми багатокорпусних випарних установок та варіанти розподілу температур по корпусах. Обґрунтувати оптимальне число корпусів.

- Проаналізувати теплообмін за умови зміни агрегатного стану речовини (конденсація). Обґрунтувати математичну модель, розв’язання на основі теорії Нусельта.

- Проаналізувати теплообмін при вільній конвекції та визначити порядок розрахунку коефіцієнтів тепловіддачі.

- Пояснити фізичну модель процесів ректифікації та дистиляції. Вивід рівняння для нижньої частини ректифікаційної колони.

- Проаналізувати критерії теплової подібності. Обґрунтувати одержання критеріальних рівнянь та порядок знаходження коефіцієнту тепловіддачі.

- Проаналізувати середню різницю температур між теплоносіями в теплообмінниках.

- Навести класифікацію неоднорідних систем за агрегатним станом дисперсійного середовища та дисперсної фази.

- Навести та проаналізувати епюри швидкостей руху середовищ в каналах круглої форми.

- Порівняти швидкості осідання твердих частинок в гравітаційному та відцентровому полі. Проаналізувати фактор розділення.

- Пояснити що таке гідравлічний опір.

- Проаналізувати  класифікацію теплообмінної апаратури.

- Проаналізувати  конструкції насадкових колон для абсорбції і ректифікації.

- Проаналізувати  конструкції плівкових, насадкових та тарілчастих колон для абсорбції і ректифікації.

- Проаналізувати  конструкцію теплообмінників регенеративного типу.

- Проаналізувати  прямотечійні, протитечійні багатокорпусні випарні установки та установки з тепловим насосом.

- Проаналізувати  типові конструкції механічних мішалок.

- Проаналізувати конструкцію теплообмінників рекуперативного типу.

- Проаналізувати основні конструкції гідроциклонів.

- Проаналізувати основні типи газорозподільчих решіток та апаратів.

- Проаналізувати принципи роботи молоткових, шахтних та пневматичних млинів.

- Проаналізувати принципи роботи молоткової дробарки.

- Проаналізувати принципи роботи фільтруючої центрифуги.

- Проаналізувати режими течії.

- Проаналізувати типові конструкції газових та рідинних відстійників.

- Проаналізувати типові конструкції фільтрів періодичної та безперервної дії з різними способами формування рушійної сили.

- Проаналізувати типові конструкції центрифуг відстійного типу періодичної та безперервної дії.

- Проаналізувати класифікацію центрифуг.

- Проаналізувати основні конструкції та принципи роботи щокової дробарки.

- Проаналізувати принципи роботи бігунів та роликових млинів.

- Проаналізувати типи конвективних сушарок та алгоритм їх розрахунку.

- Пояснити фізичну суть стісненого осідання твердих частинок в рідинних відстійниках.

- Проаналізувати конструкції рукавних, керамічних та металокерамічних фільтрів та фільтрів із зернистим рухомим шаром.

- Проаналізувати типи кондуктивних сушарок та алгоритм їх розрахунку.

- Проаналізувати класифікацію матеріалів за крупністю та фізико-механічними властивостями.

- Проаналізувати типові конструкції сепараторів для розділення рідин.

- Навести та проаналізувати типові конструкції циклонів.

- У температурному полі в напрямку градієнта температур за 10 секунд переноситься 20 000 Дж теплоти. Визначити щільність теплового потоку, якщо площа ізотермічної поверхні, через яку проходить потік, дорівнює 2 м2.

- Визначити теплове навантаження Q теплообмінника, в якому один із теплоносіїв нагрівається від температури 20(С до температури 50(С. Масова витрата цього теплоносія становить 2 тони за годину, а його теплоємність, відповідно, 3600.

- Визначити витрату гарячого теплоносія в кожухотрубному теплообмінника, якщо його температура змінюється від 80(С до 50(С. Теплоємність теплоносія становить 4000 , а теплове навантаження теплообмінника .

- Визначити коефіцієнт теплопередачі теплообмінника, якщо коефіцієнт тепловіддачі від гарячого теплоносія  , а коефіцієнт тепловіддачі до холодного теплоносія . Зовнішній діаметр теплообмінних труб 25 мм, а внутрішній, відповідно, 21 мм. Теплопровідність стінки труби – 20 Вт/(м(К).

- У теплообмінному апараті з прямоточним рухом теплоносіїв температура гарячого теплоносія змінюється від  до , а холодного, відповідно, від  до . Визначити середньологарифмічну різницю температур (рушійну силу) теплообмінника.

- Обчислити поверхню теплообміну теплообмінника, якщо його теплове навантаження , середньологарифмічна різниця температур (рушійна сила) , а коефіцієнт теплопередачі .

- У випарному апараті витрата гріючої пари 3600 , а теплота конденсації . Знайти поверхню теплообміну апарата, якщо щільність теплового потоку  .

- Температури гріючої і вторинної пари у випарному апараті становлять, відповідно, 135(С і 100(С. Сума температурної і гідростатичної депресій дорівнює 15(С. Визначити загальну  і корисну  різниці температур.

- У конвективній сушильній установці видаляється із вологого матеріалу  вологи. Вологовміст атмосферного повітря , а відпрацьованого, відповідно, . Знайти витрату повітря на сушіння.

- Визначити теплові втрати в оточуюче середовище від поверхні реактора площею 8 м2, якщо температура стінки апарата 40(С, температура повітря в цеху 20(С, а коефіцієнт тепловіддачі до повітря становить .

- Температурне поле плоскої пластини описується рівнянням . Визначити тепловий потік  від поверхні пластини, якщо її теплопровідність , а товщина  мм.

- Визначити температуру теплоносія на виході теплообмінника, якщо його температура на вході , теплове навантаження апарата , а теплоємність теплоносія 4200 . Витрата теплоносія 3600 .

- Визначити коефіцієнт теплопередачі в кожухотрубному теплообміннику з поверхнею теплообміну , якщо теплоносій нагрівається від температури  до температури . Витрата теплоносія 7200 кг/год, його теплоємність 2500, а середня різниця температур .

- Визначити витрату гріючої пари у випарному апараті, якщо її ентальпія 
, а теплове навантаження апарата . Ентальпія конденсату гріючої пари .

- Визначити коефіцієнт тепловіддачі від поверхні апарата, якщо теплові втрати в оточуюче середовище становлять , поверхня апарата , температура поверхні ізоляції 450С, а температура оточуючого середовища 15( С.

- При концентруванні розчину у випарному апараті випарюється 1500 розчинника. Ентальпія розчину , а ентальпія вторинної пари . Визначити кількість теплоти, необхідної для випарювання розчинника.

- Визначити тепловий потік через двошарову плоску стінку, якщо теплопровідність шарів , , їх товщина  і , а температури зовнішніх поверхонь 120 і 65(С.

- Визначити товщину ізоляції стінки апарата, якщо тепловий потік в оточуюче середовище від його поверхні , температура поверхні апарата 120(С, а температура зовнішньої поверхні ізоляції 40(С. Теплопровідність ізоляції .

- Визначити режим течії в трубках двоходового кожухотрубного теплообмінника, якщо площа поперечного перерізу одного ходу становить 0,03 м2, витрата рідини 10800 , її густина 1000 , а кінематична в’язкість 0,5. Діаметр трубок 0,021 м.

- Визначити коефіцієнт теплопровідності пластини, якщо її товщина м, температури поверхонь пластини 30 і 36(С, а тепловий потік, що проходить через пластину, .

- Визначити мінімальний та максимальний розмір шматків, які будуть вивантажуватися із щокової дробарки з верхнім підвісом рухомої щоки, якщо розмір вивантажувального шпальту е = 100 мм, а хід щоки S = 15 мм.

- В щоковій дробарці з верхнім підвісом рухомої щоки проводиться подрібнення граніту, при цьому розпірна плита діє на щоку дробарки з силою Р = 1000 Н. Точка прикладання сили Р від осі підвісу дорівнює 0,4 м. Розрахувати зусилля реакції подрібнюваного матеріала на рухому щоку N, якщо точка контакту його з рухомою щокою віддалена на 0,1 м від осі підвісу рухомої щоки.

- Визначити продуктивність газового відстійника, в якому розташовано горизонтально 50 полиць розміром 4х3 м, а швидкість осадження W0 = 0,02 м/с.

- Швидкість осадження твердої частинки діаметром d = 7,5(10-6 м в газовому середовищі становить W0 = 0,1 м/с. Коефіцієнт кінематичної в’язкості газу ( = 15(10-6 м2/с. Визначити число Рейнольдса та режим руху частинок.

- Визначити швидкість у вхідному штуцері циклону, якщо його гідравлічний опір (Рц = 750 Па, густина газу (г = 1,2 м3, а коефіцієнт гідравлічного опору циклону за вхідною швидкістю (вх = 2.

- Визначити перепад тиску на фільтр-пресі при постійній швидкості фільтрації , якщо загальний опір фільтруючої перегородки та осаду в даний момент становить Rзаг = .

- Визначити час фільтрації при промивці осаду, якщо загальний опір фільтруючої перегородки та осаду Rзаг = 5(108 Па(с/м, перепад тиску (Р = 5(106 Па, витрати промивної рідини V = 0,1 м3, а площа фільтруючої перегородки F = 2 м2, прийняти .

- Визначити час відходу рухомої щоки щокової дробарки з верхнім підвісом рухомої щоки, якщо число обертів ексцентрикового валу 
n = 30 об/хв.

- Визначити загальну поверхню рукавного фільтру для фільтрації запиленого газу з витратами V = 3,2 /с, якщо швидкість фільтрації газу для даного типу фільтруючої тканини становить  с = 0,1 /(с.

- Визначити швидкість осадження твердої частинки при ламінарному русі в рідинному відстійнику, якщо діаметр частинки d = 3(10-6м, густина твердих частинок (т = 2500 кг/м3,густина рідкого середовища (с = 1000 кг/, а динамічний коефіцієнт в’язкості рідкого середовища (с = 0,6(10-3 Па(с.

- Розрахувати фактор розділення для центрифуги з діаметром барабану Dб = 400 мм і числом обертів n = 3000 об/хв

- Розрахувати число Рейнольдса та визначити гідродинамічний режим перемішування для пропелерної мішалки діаметром d = 0,2 м з числом обертів n = 4 об/с, густина рідини ( = 1200 кг/м3, що має коефіцієнт динамічної в’язкості ( = 2(10-2 Па(с.

- У скільки разів зросте швидкість осадження твердої частинки в полі відцентрових сил в порівнянні з осадженням в полі сил тяжіння при значенні фактора розділення Фр = 100.

- Визначити гідравлічний опір циклону, якщо швидкість газу у вхідному штуцері Wг=20 м/с, коефіцієнт гідравлічного опору (вх=4, густина газу (г=1 кг/м3.

- Розрахувати загальну потужність N, яка витрачається на проведення пневматичного перемішування рідини при витратах газу Vг = 10 м3/с і загальному гідравлічному опорі (Рзаг = 100 Па.

- Розрахувати число псевдозрідження, якщо швидкість початку псевдозрідження дорівнює Wкр = 1,0 м/с, а робоча швидкість  зріджуючого агенту Wр = 2 м/с.

- Розрахувати загальну поверхню барабанного вакуум-фільтру діаметром D = 2,0 м і довжиною барабану L = 2,0 м.

- Розрахувати відцентрову силу, яка діє на тверду частинку в центрифузі масою mч =1(10-3 кг при значенні фактора розділення Фр = 1000, прискорення сили тяжіння прийняти g ( 10 м/с2.

- Розрахувати продуктивність газового відстійника Vг якщо загальна поверхня осадження F = 20 м2, а швидкість осадження твердої частинки W0 = 0,05 м/с.

- Розрахувати гідравлічний опір псевдозрідженого шару висотою 
hш = 0,3 м, що має порозність (р = 0,7, а густина твердих часток 
( = 2000 кг/м3 , прискорення сили тяжіння прийняти g ( 10 м/с2.

- Яку товщину δ повинна мати стінка печі з теплопровідністю  і щільністю теплового потоку q = 4500 Вт/м2, якщо температура внутрішньої поверхні стінки дорівнює t1 = 940°C, а температура зовнішньої поверхні стінки не повинна перевищувати t2 = 40°C.

- Яку теплопровідність λ повинна мати теплова ізоляція апарату, щоб температура її зовнішньої поверхні не перевищувала 45°C і вона була не товстіше, ніж 0,1 м, якщо тепловий потік в навколишнє середовище складає 
q = 2000 Вт/м2, а температура апарату дорівнює 95°C.

- Визначити теплове навантаження теплообмінника при нагріванні теплоносія від 20 до 80°C, якщо його видаток дорівнює G = 0,1 кг/с, а питома теплоємність Ср =2000 .

- Визначити втрати теплоти апаратом в навколишнє середовище, яке має середню температуру 20°C, якщо температура апарату дорівнює 100°C, поверхня складає 20 м2, а коефіцієнт тепловіддачі дорівнює .

- Визначити питому витрату повітря в конвективній сушарці, якщо вологовміст повітря на вході в калорифер , а відпрацьованого повітря на виході з сушарки .

- Знайти опір теплопередачі для плоскої стінки, яка з двох сторін омивається теплоносіями, при наступних умовах: товщина стінки δ = 0,25 м, теплопровідність стінки , коефіцієнт тепловіддачі зі сторони гарячого теплоносія , коефіцієнт тепловіддачі зі сторони холодного теплоносія .

- Знайти термічний опір трьохшарової плоскої стінки, якщо товщина її шарів дорівнює δ1 = 0,032 м, δ2 = 0,5 м, δ3 = 0,05 м; коефіцієнти теплопровідності: ; а коефіцієнти тепловіддачі .

- Яким повинен бути видаток охолодженого теплоносія при теплоємності 
Ср =2500  і різниці температур Δt = 50°С, якщо гарячий теплоносій має видаток G1 = 0,8 кг/с, теплоємність Ср =2000 , температуру на вході 
t1 = 80°С, температуру на виході t2 = 30°С.

- Знайти щільність теплового потоку при конденсації 2 кг/с насиченої пари, якщо її теплота конденсації складає r = 2200 кДж/кг, а поверхня теплопередачі випарного апарату дорівнює 100 м2.

- Знайти поверхню теплообмінника, якщо теплове навантаження апарату 
Q = 100 000 Вт, коефіцієнт теплопередачі , а середня різниця температур між теплоносіями Δt = 50 °С.

- Визначити розмір шматків після подрібнення у щоковій дробарці при ступені подрібнення і = 4 і початковому розмірі шматків матеріалу D = 200 мм.

- Визначити величину ходу рухомої щоки з верхнім підвісом в щоковій дробарці, якщо мінімальний розмір шматків після вивантаження dmin = 75 мм, а максимальний dmах = 100 мм.

- Визначити поверхню осадження газового відстійника для очистки газу 
V = 2 м3/с, якщо швидкість осадження твердих частинок W0 = 0,2 м/с.

- Визначити швидкість осадження твердої частинки в полі відцентрових сил W0в, якщо фактор розділення дорівнює Фр = 100, а швидкість осадження цієї ж частики в полі сил гравітації W0 = 0,05 м/с.

- Визначити фактор розділення в циклоні, якщо прискорення відцентрової сили авц = 1000 м/с2, а прискорення сили тяжіння прийняти g = 10 м/с2.

- Визначити мінімальну довжину газового відстійника L, якщо час осідання 
(ос = 1 с, а швидкість газу в горизонтальному напрямку Wг = 5 м/с.

- Визначити число обертів ексцентрикового валу щокової дробарки, якщо час відходу щоки (від = 1 с.

- Розрахувати загальну потужність на подолання гідравлічного опору циклону з (Рц = 1000 Па і витратах газу Vг = 2 м3/с.

- Розрахувати швидкість осадження сферичної твердої частики в полі сил тяжіння розміром dч = 1(10-6 м, в середовищі з кінематичною в’язкістю 
( = 18(10-6 м2/с і значенні Re = 0,1.

- Розрахувати, при якому значенні числа обертів центрифуги з діаметром барабану Dб = 0,4 м буде досягнуто фактор розділення Фр = 2000.

- Розрахувати число обертів пропелерної мішалки для перемішування рідин діаметром d = 0,10 м, з густиною ( = 1000 кг/м3 і динамічною в’язкістю 
( = 2(10-2 Па(с при значенні числа Reм = 1000.

- Розрахувати силу тертя при ламінарному осадженні твердої частинки діаметром d = 1(10-6 м, яка рухається зі швидкістю W0 = 0,01 м/с в середовищі з динамічною в’язкістю ( = 2(10-4 Па(с.

- Розрахувати робочу швидкість зріджувального агента, якщо швидкість початку псевдозрідження  м/с, а число псевдозрідження .

- Розрахувати як зменшиться гідравлічний опір циклону, якщо вхідна швидкість зменшиться в 2 рази.

- Визначити ефективність вловлювання циклону, якщо початкова концентрація пилу становила г/м3, а кінцева  г/м3.

- Розрахувати середні витрати газу, який надходить до батарейного циклону, при загальному гідравлічному опору  Па і максимальній потужності на подолання гідравлічного опору  Вт.

- Розрахувати діаметр барабанного вакуум фільтра довжиною  м і загальною робочою поверхнею  м2.

- Розрахувати інтенсивність перемішування рідини об’ємом  м3, на яку витрачено потужність  кВт.

- Розрахувати швидкість фільтрації суспензії , якщо загальний опір осаду та фільтруючої перегородки  Па·с/м, а загальний перепад тиску  Па.

- Розрахувати загальну витрату потужності при перемішуванні рідин, якщо інтенсивність перемішування  кВт/м3, а об’єм рідини  м3.

- Розрахувати продуктивність центрифуги по осаду , з вологістю , при розділенні суспензії з витратою  кг/с та концентрацією розчину .

- Визначити максимальний діаметр барабана центрифуги, який забезпечує фактор розділення  при числі обертів  об/хв.

- Визначити мінімальний та максимальний розміри шматків після подрібнення в щоковій дробарці з нижнім підвісом рухомої щоки при початковому розмірі  мм і ступені подрібнення .

- Визначити час перебування твердої частинки в газовому відстійнику , якщо час осадження частинки  сек.

- Розрахувати максимальну висоту газового відстійника для осадження твердої частинки в полі сил тяжіння, якщо швидкість осадження  м/с, а час перебування  с.

- Визначити, який тепловий потік буде переноситись в стаціонарному температурному полі , якщо густина теплового потоку складає q = 1000 Вт/м2, а площа ізотермічної поверхні, через яку проходить тепловий потік, F = 10 м2.

- Визначити, якою повинна бути масова витрата теплоносія з питомою теплоємністю Ср = 3600 Дж/(кг(К), щоб його температура зросла на 30(С, якщо теплове навантаження теплообмінника складає 108000 Вт.

- У конвективній сушарці випаровування вологи складає W=0,12 кг/с. Вологовміст свіжого повітря Х0 = 0,006 кг.вологи/кг.сухого повітря, а відпрацьованого 
Х2 = 0,036 кг.вологи/кг.сухого повітря. Знайти необхідну кількість повітря для сушіння.

- Обчислити теплове навантаження апарату, якщо середня різниця температур між теплоносіями складає (T = 60(C, поверхня теплопередачі F = 10 м2, а коефіцієнт теплопередачі дорівнює К = 1000 Вт/(м2(К).

- Розрахувати коефіцієнт теплопередачі теплообмінника, якщо коефіцієнт тепловіддачі від гарячого теплоносія (1 = 100 Вт/( м2(К), а коефіцієнт тепловіддачі від холодного теплоносія (2 = 200 Вт/( м2(К). Товщина стінки теплопередачі ( = 10 мм, а її теплопровідність ( = 10 Вт/( м2(К)

- Знайти теплове навантаження випарного апарату, якщо щільність теплового потоку складає q = 15 000 Вт/м2, а його поверхня теплопередачі дорівнює 
F = 20 м2.

- Знайти температуру зовнішньої поверхні стінки апарату, якщо щільність теплового потоку складає q = 10 000 Вт/м2, температура внутрішньої поверхні стінки T1 = 200(С, а її термічний опір складає Rт = 100 м2(К/Вт.

- Знайти термічний опір теплопередачі, якщо коефіцієнт тепловіддачі з боку гарячого теплоносія (1 = 1000 Вт/( м2(К), а коефіцієнт тепловіддачі зі сторони холодного теплоносія (2 = 500 Вт/( м2(К). Товщина стінки ( = 20 мм, а її теплопровідність ( = 20 Вт/( м2(К).

- Визначити витрату первинної пари у випарному апараті, якщо її ентальпія 
iгр=2400 кДж/кг, ентальпія конденсату iк=400 кДж/кг, а теплове навантаження апарата Q = 4000 кВт.

- Визначити, якою буде різниця температур між поверхнями пласкої стінки, якщо тепловий потік, що проходить через стінку q = 10000 Вт/м2, а її термічний опір Rт = 0,002 м2К/Вт.

- Яким повинен бути видаток теплоносія, щоб забезпечити теплове навантаження апарату Q = 600000 Вт, якщо різниця температур між входом та виходом складає (Т = 50(С, а його питома теплоємність Ср = 3000 Дж/(кг(К).

- Скільки вологи треба видалити при сушінні матеріалу від (1=10% до (2=0,1%, якщо видаток вологого матеріалу складає G1=1000 кг/год.

- Скільки води необхідно випарувати з G1=1000 кг розчину речовини, щоб її концентрація збільшилась з хп=3% до хк=30%.

- Визначити щільність теплового потоку через двошарову стінку, якщо теплопровідність шарів (1=0,4 Вт/(м(К), (2=40 Вт/(м(К), їх товщина (1=0,004 м і (2=0,4 м, а температури зовнішніх поверхонь Т1 = 160(С і Т2 = 80(С.

- Яку товщину δ повинна мати стінка печі з теплопровідністю λ=0,6 Вт/(м∙К) і щільністю теплового потоку q=9000 Вт/м2, якщо температура внутрішньої поверхні стінки дорівнює Т1=650°С, а температура зовнішньої поверхні не повинна перевищувати Т2=50°С.

- Якою повинна бути теплопровідність теплоізоляції, щоб падіння температури в її товщині було не менше 50°С, якщо її товщина складає δ =0,1 м, а густина теплового потоку q=5000 Вт/м2.

- Визначити втрати теплоти в навколишнє середовище з поверхні випарного апарата, якщо температура його поверхні дорівнює Т1=180°С, температура навколишнього середовища Т2=30°С, поверхня апарата F=100 м2, а коефіцієнт тепловіддачі від апарата до навколишнього середовища α=10 Вт/(м2∙К).

- Якою буде температура теплоносія на виході із теплообмінника, якщо теплове навантаження апарата Q=200000 Вт, питома теплоємність теплоносія ср=2500Дж/(кг∙К), його температура на вході Т1=20°С, а масова витрата G=4 кг/с.

- Визначити еквівалентний діаметр каналу, щоб в ньому був мінімальний турбулентний режим, якщо кінетична в’язкість рідини ν=0,9∙10-6 м2/с, а її середня швидкість W=1 м/с.

- Знайти коефіцієнт теплопередачі в кожухотрубному теплообміннику з поверхнею теплопередачі F=20 м2, якщо теплоносій нагрівається від Т1=30°С до Т2=90°С. Витрати теплоносія G=3600 кг/год, його теплоємність ср=2400 Дж/(кг∙К), а середня різниця температур між теплоносіями ΔТср=30°С.

- Визначити теплове навантаження випарного апарату, якщо видаток граючої пари G=3 кг/с, її ентальпія iгр=2800 кДж/кг, а ентальпія конденсату iкон=500 кДж/кг.

- Визначити втрати теплоти в навколишнє середовище з поверхні тепловіддачі апарату F=90 м2, якщо її температура Т1=120°С, температура навколишнього середовища Т2=20°С, а коефіцієнт тепловіддачі дорівнює α= 8 Вт/(м2К).

- При концентруванні розчину у випарному апараті випарюється W=1800 кг/год розчинника. Ентальпія розчину iр=400 кДж/кг, а ентальпія вторинної пари iвт=3200 кДж/кг. Визначити кількість теплоти необхідної для випарювання розчинника.

- Визначити товщину ізоляції випарного апарата, якщо щільність теплового потоку в навколишнє середовище q=3600 Вт/м2, температура її зовнішньої поверхні Тпов=60°С, а температура апарату Тап=240°С. Теплопровідність ізоляції λ=0,6 Вт/(м∙К).

- Визначити режим руху теплоносія в трубах теплообмінного апарата, якщо еквівалентний діаметр трубки de=20мм, площа перерізу труб F=0,1 м2, масова витрата теплоносія G=72000 кг/год, а його динамічна  в’язкість μ=0,4∙10-3 Па∙с.